## Slide 1: Accelerating DNNs from local to virtualized FPGA in the Cloud: A survey of trends 从本地FPGA到云端虚拟化FPGA加速dnn ： 发展趋势的研究 杨庄文

## Slide 3: Abstract
将FPGA虚拟化和将FPGA部署到云中正在成为DNN加速的越来越有吸引力的方法，因为它们可以增强计算能力，实现跨多个用户的按需加速。
在过去的五年里，研究者们广泛地研究了基于FPGA的DNN加速器的各个方向，如算法优化、架构探索、容量提升、资源共享、云构建等。
然而，以往的DNN加速器研究主要集中在优化本地FPGA上的DNN性能，忽略了将DNN加速器放置在云FPGA上的趋势。
在本研究中，我们对基于FPGA的DNN加速器所使用的技术进行了深入的研究，包括但不限于架构设计、优化策略、虚拟化技术和云服务。

## Slide 4: Introduction
早期的DNN加速器通常是在单个本地FPGA结构上实现的。随着DNN中可学习参数和可操作数量的增加，单个FPGA的资源可能无法满足整个DNN部署的需求。
在云中部署FPGA和虚拟化FPGA可以解决这类问题。
云计算模式提高了FPGA的计算能力。它允许多个用户共享单个或多个FPGA资源，从而有效地扩展和加速DNN。
虚拟化FPGA抽象了底层的物理资源，并从软件设计者的角度隐藏了硬件设计和编译流程，提供了一种高级的依赖于应用程序的架构，无需依赖特定的FPGA平台。
FPGA虚拟化和FPGA云之间的协作可以满足资源需求，从而利用“无限”的云能力来灵活变化DNN加速器。

## Slide 6: 内容提要
FPGA cloud
FPGA virtualization
DNN implementation techniques
Accelerating DNNs from local to virtualized FPGAs in the cloud

## Slide 7: FPGA cloud
在云中部署FPGA涉及到以经济有效的方式远程租赁特定软件工具、平台或FPGA资源。这样保持了FPGA的优点，并建立了可伸缩性、弹性和多租户。
提供FPGA资源类似于提供传统的基于CPU和GPU的云。FPGA云供应商提供FPGA作为基础设施即服务(IaaS)或软件即服务(SaaS)
FPGA云没有标准的定义或分类，层次映射可能会随着时间的推移而改变。

## Slide 8: FPGA in IaaS & SaaS
IaaS中的FPGA提供了对云中的FPGA计算资源池和内存存储的访问。它将FPGA划分为多个独立的虚拟实例，并支持在每个资源实例之间进行协作的高带宽通信。
如果云用户的应用程序部署在多个FPGA，他们必须手动将应用程序映射到FPGA资源。
SaaS中的FPGA为云用户提供加速服务，以执行应用程序和处理数据。技术流程已经隐藏在云的后台，云用户无需负责硬件设计流程和FPGA资源管理。
infrastructure as a service (IaaS)
software as a service(SaaS)

## Slide 9: FPGA云中分层映射的一个例子

## Slide 10: 内容提要
FPGA cloud
FPGA virtualization
DNN implementation techniques
Accelerating DNNs from local to virtualized FPGAs in the cloud

## Slide 11: FPGA virtualization
FPGA虚拟化的目标是：
(1)提供资源的虚拟抽象和底层用户的硬件设计;
(2)支持FPGA在时间和空间上共享，以服务于多个任务;
(3)便于硬件设计过程，加快程序编译。我们根据抽象层和系统架构来回顾FPGA虚拟化。
FPGA虚拟化的定义随着时间的推移在不同的场景中发生了变化。

## Slide 12: Abstraction level
根据资源计算的规模，可将FPGA虚拟化划分为三个抽象级别:资源级、节点级和多节点级。
资源级:资源级包含可重构资源(如逻辑)和不可重构资源(如输入/输出块)。为了支持这一级别在不同类型FPGA之间的可移植性，人们提出了一些统一的架构，如粗粒度覆盖(粗粒度overlay)。
节点级:节点级将单个FPGA视为一个节点。资源分配和调度与这个级别的单个FPGA有关。目前，时分复用(TDM)和空分复用(SDM)是共享单一FPGA资源的两种主要方法。
多节点级:多节点级用于将多FPGA中的资源分配给多个应用程序或多个用户。但是，主流的编译工具只支持在单个FPGA上部署应用程序。因此，跨FPGA的应用映射需要特定的框架来解决硬件问题。

## Slide 13: System architecture
系统架构指的是抽象级别上的结构视图。它通常涵盖硬件栈、软件栈和Overlay，但可能在每个抽象级别上都不同。
硬件栈:可以根据主机接口、Shell和Role而变化。
软件栈:运行在主机上，为用户提供应用程序编程接口，实现主机与FPGA之间的通信。
Overlay :它在硬件栈和软件栈之间提供一个中间层，以实现程序的可移植性。它被认为是基于物理FPGA的虚拟可重构体系结构。

## Slide 14: IaaS云中基于fpga的DNN加速器的总体架构
(a) FPGA虚拟化技术中的不同抽象级别。
(b)节点级虚拟化系统架构示例

## Slide 15: 内容提要
FPGA cloud
FPGA virtualization
DNN implementation techniques
Accelerating DNNs from local to virtualized FPGAs in the cloud

## Slide 16: DNN implementation techniques
为了提高DNN在FPGA上的本地和云端的性能，人们广泛研究了几种技术。这里介绍最近研究的实现技术。
Hardware architecture design ：目前广泛使用的硬件体系结构是流计算和单计算引擎体系结构。

## Slide 17: 使用流架构加速dnn的例子
流架构:实现了PL侧从第一层卷积层到最后全连接层的整个DNN。

## Slide 18: 使用单计算引擎加速器架构加速dnn的实例
单计算引擎:在PL端实现DNN的一部分或一层

## Slide 19: 内容提要
FPGA cloud
FPGA virtualization
DNN implementation techniques
Accelerating DNNs from local to virtualized FPGAs in the cloud

## Slide 20: 从本地到云的虚拟化FPGA加速DNN
DNNs on local FPGA
  得益于现代DNN结构明确，层次相似，操作重复，研究者提出了单引擎计算结构框架。这是将单个DNN自动映射到本地FPGA的框架。它利用了软件可编程性和灵活的硬件结构，使DNN实现更加多样化，并在减少资源消耗的情况下实现高性能。
  另一种新类型的框架是包含编译器的工具链。该编译器是一种DNN体系结构感知工具，可以将广泛的DNN应用程序映射到指令集体系结构(ISA)和控制信号。

## Slide 21: DNN加速器的通用框架
利用了软件可编程性和灵活的硬件结构，使DNN实现更加多样化，并在减少资源消耗的情况下实现高性能。

## Slide 22: DNN加速器的通用编译器启发框架
这里展示了一个受编译器启发的工具链的例子。它将DNN部署转换为图形级问题。编译器首先将软件描述作为输入，然后将描述转换为计算操作的有向无环图。

## Slide 23: DNNs on local virtualized FPGA
FPGA虚拟化通过抽象层架起了硬件栈和软件栈之间的桥梁，提高了DNN应用程序的生产率和可移植性。
虚拟化还能使资源共享，资源管理灵活，支持广泛的DNN。图8显示了节点级虚拟化的一个例子。

## Slide 24: DNNs on local virtualized FPGA
在虚拟化的资源级别，Tong等人提出了一种基于粗粒度叠加的框架，用于在FPGA上量化和加速具有任意数据宽度的DNN。该粗粒度阵列包括可重构NoC、调度器和网络计算组件，并根据框架编译器生成的指令配置为DNN模型。这种覆盖与FPGA特性无关，可以灵活地适应不同厂商提供的FPGA。
与使用粗粒度覆盖将DNN部署在FPGA上的研究不同，一些研究人员采用了细粒度覆盖作为抽象级别，以实现更高的灵活性。

## Slide 25: DNNs on virtualized FPGA in the cloud
Zeng等人提出了一种使用FPGA虚拟化的框架，该原理将一个大的资源池划分为多个虚拟化核，在节点级共享FPGA资源。
Zha等人开发了一种名为ViTAL的类似方法，使FPGA虚拟化在云环境中部署DNN。该方法支持节点级和多节点级的资源共享。
ViTAL在DNN应用和物理资源之间提供抽象层。抽象层将DNN应用程序划分为虚拟块，然后在不影响其他正在运行的DNN的情况下，将这些虚拟块映射到一个或多个FPGA上。此外，通过避免在不同的虚拟块之间共享物理资源，实现了云环境中的隔离。

## Slide 26: 谢谢